1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.1.             Агрегат электронасосный дозировочный многоплунжерный типа 2-6НД...Р

(рис.1)  состоит из механизма регулирующего головного 2 с двигателем 1, механизмов регулирующих 4 и гидроцилиндров 3.

Агрегат представляет собой объединенную общим приводом группу одноплунжерных насосов  простого действия с регулируемой подачей каждого гидроцилиндра в отдельности путем изменения длины хода плунжера, как на ходу так и при остановленном двигателе.

Количество гидроцилиндров в агрегате может быть от двух до шести в зависимости от заказа. Каждая секция агрегата состоит из гидроцилиндра 3 и регулирующего механизма. Привод состоит из электродвигателя 1 и встроенной в головной регулирующий механизм (рис.2) червячной передачи.

1.2. В головной регулирующий механизм встроена червячная передача для передачи вращения на все механизмы. Корпуса регулирующих механизмов соединены друг с другом при помощи болтов. Bалы 11 (Рис. 4) регулирующих механизмов  соединены друг с другом при помощи зубчатых муфт 1 (Рис5), таким  образом, что вал последующего механизма повернут  относительно  предыдущего на 3600/n, где количество гидроцилиндров в агрегате. Это делается для того, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на двигатель во  время одного оборота и уменьшить пульсацию потока и давления при подаче  жидкости на один коллектор.

Регулирующие механизмы кулачкового типа (рис.4, 5)  предназначены для преобразования вращательного движения вала  в возвратно-поступательное движение плунжера гидроцилиндра и изменения длины хода плунжера.

Регулирование подачи каждого гидроцилиндра вручную достигается изменением длины хода плунжера путем регулирования зазора между кулачком 12 и ползуном 4 (Рис. 4) .

Контакт ползуна с кулачком осуществляется через подшипник скольжения.

Колпак регулятора 10 несет на себе круговую шкалу отсчета с ценой деления 0,1 мм хода плунжера. На корпусе регулирующего механизма закреплена основная шкала с ценой деления 2 мм.

##### Контакт ползуна 4 и гайки 5 регулирующего устройства осуществляется через упорный шарикоподшипник 14, что обеспечивает легкость регулировки.

##### Пружина 15, разжимая гайку10 и контргайку 12, обеспечивает выборку люфта в резьбе корпус-гайка.

1.3. Гидроцилиндр (рис.2, рис.3 ) закреплен при помощи кронштейна на корпусе регулирующего механизма в горизонтальном положении и состоит из цилиндра 1, плунжера 10, уплотнительного устройства, в состав которого входят манжеты 8, нажимной стакан 9, нажимная гайка 11, всасывающий 7 и нагнетательный 6 клапаны.

Рис. 1 Агрегат дозировочный многоплунжерный типа 2-6 НД…Р

1 – двигатель,  2 – механизм регулирующий головной,  3 – гидроцилиндры,

4-механизмы регулирующие,  5 – всасывающий и нагнетательный штуцеры,

6 – штуцеры для подвода и отвода промывочной жидкости

## Рис. 4  Механизм регулирующий головной, поз.2 (рис.1)

1 - кольцо; 2 - гайка   накидная; 3 - пружина; 4 - ползун; 5 - гайка; 6 - муфта зубчатая; 7 - червяк; 8 - червячное колесо; 9 - контргайка; 10 - колпак регулятора; 11 - вал; 12 - кулачок; 13 - валик;   14 - подшипник; 15 - пружина; 16 - корпус; 17 - винт; 18 - болт; 19 - опора; 20 - прокладка; 21 - проставок; 22 - прокладка;  23 - крышка; 24 - крышка;

25 - кронштейн; 26 – манжета; 27 – кольцо; 28 - манжета;;

Рис. 5 Механизмы регулирующие, поз. 4 (рис. 1)

1 – муфта,  2 – вал,  3 – шкала,  4 – кулачок,  5 – ползун,  6 – гайка накидная,

7 – кольцо, 8 – корпус,  9 – пружина,  10 – гайка,11 – подшипник,

12 – контргайка, 13 – валик,  14 – колпак регулятора,15 – пружина,

16 – подшипник, 17 – манжета,  18 – винт,  19 – крышка,  20 – кронштейн,

21 – манжета,  22 – кольцо